## Slide 1
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
1 / 36
IP-адресация и маска подсети
Задание №10. ЕГЭ по информатике 2027
Шарф Лилия
Подготовительные курсы СПбПУ
Notes: Тема пары: задание №10 ЕГЭ 2027 — IP-адресация и маска подсети. Пара 3 часа.

## Slide 2
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Задание №10
Задание №10 в ЕГЭ 2027
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
2 / 36
Б
базовый уровень
1
первичный балл
3
минуты на задание
52,0 %
решили в 2026 (как №13)
Что изменилось в 2027 году
Тема «маска подсети» переехала из №13 в №10.
Старое задание №10 (поиск слов в текстовом процессоре) исключено из экзамена.
Без компьютерных программ: решается на бумаге, Python — для проверки.
Формат ответа: сумма октетов
Если в ответе получается IP-адрес, записывают сумму его октетов.
100.20.3.4 → 100 + 20 + 3 + 4 = 127
Раньше писали адрес без разделителей: 1002034
Проект ФИПИ 2027; процент решивших — методические рекомендации ФИПИ по итогам ЕГЭ 2026
Notes: Тема переехала из №13, ответ — сумма октетов. Документы ФИПИ пока проект.

## Slide 3
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
IP-адрес
Маска
Аналогия
Широковещательный
Подбор маски
IP-адрес: адрес сети и адрес узла
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
3 / 36
192
11000000
·
168
10101000
·
1
00000001
·
3
00000011
адрес сети (при маске 255.255.255.0)
адрес узла
Определение
IP-адрес (IPv4) — 32 бита: 4 байта, или 4 октета, записанные числами от 0 до 255 через точку.
Адрес сети — общая часть для всех компьютеров сети, адрес узла — номер компьютера в ней.
Важно
Ведущие нули не отбрасываем: 3 = 00000011.
Где кончается адрес сети и начинается адрес узла, определяет маска.
Notes: 4 байта = 4 октета. Октет — 8 бит, число от 0 до 255.

## Slide 4
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
IP-адрес
Маска
Аналогия
Широковещательный
Подбор маски
Перевод октета в двоичную запись
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
4 / 36
Степень | 2⁷ | 2⁶ | 2⁵ | 2⁴ | 2³ | 2² | 2¹ | 2⁰
Вес | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Пример: 159
159 − 128 = 31 → 1 в разряде 128
64 и 32 не помещаются → 0, 0
31 − 16 = 15 → 1; 15 − 8 = 7 → 1
7 − 4 = 3 → 1; 3 − 2 = 1 → 1; 1 − 1 = 0 → 1
159 = 10011111
Числа, которые стоит помнить
255 = 11111111
252 = 11111100
248 = 11111000
240 = 11110000
224 = 11100000
192 = 11000000
Notes: Вычитаем наибольшую степень двойки. Пусть каждый переведёт 159 и 252.

## Slide 5
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
IP-адрес
Маска
Аналогия
Широковещательный
Подбор маски
Маска подсети
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
5 / 36
Правило
Маска — тоже 32 бита: сначала идут только единицы (часть сети), затем только нули (часть узла).
Префикс /n — количество единиц в маске: 255.255.252.0 = /22.
Октет маски | 0 | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
Двоичная | 00000000 | 10000000 | 11000000 | 11100000 | 11110000 | 11111000 | 11111100 | 11111110 | 11111111
Единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Пример: 255.255.240.0 = 11111111.11111111.11110000.00000000 — 20 единиц, /20.
255.255.250.0 — не маска: 250 = 11111010, единицы и нули перемешаны.
Notes: Сначала только единицы, потом только нули. Префикс — количество единиц.

## Slide 6
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
IP-адрес
Маска
Аналогия
Широковещательный
Подбор маски
Адрес сети = IP-адрес AND маска
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
6 / 36
IP-адрес 135.213.234.10 → 10000111.11010101.11101010.00001010
Маска 255.255.248.0 → 11111111.11111111.11111000.00000000
Адрес сети 135.213.232.0 → 10000111.11010101.11101000.00000000
Что видно
Октет маски 255 → октет IP не меняется.
Октет маски 0 → в адресе сети 0.
Считать нужно только «граничный» октет.
Ответ в формате 2027
135.213.232.0
135 + 213 + 232 + 0 = 580
Notes: Расписать на доске целиком один раз.

## Slide 7
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
IP-адрес
Маска
Аналогия
Широковещательный
Подбор маски
Аналогия: IP-адрес как адрес квартиры
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
7 / 36
Адрес сети = номер дома
Общий для всех квартир: 192.168.1.0
Адрес узла = номер квартиры
Свой у каждого компьютера: .3
Маска = граница
Сколько цифр адреса — дом, а сколько — квартира: 255.255.255.0
Широковещательный = объявление в подъезде
Получают сразу все квартиры: 192.168.1.255
Сколько квартир
Квартир (компьютеров) в доме 2ᵏ − 2: номер 0 — табличка с адресом дома, последний номер — доска объявлений.
Notes: Пример 192.168.1.3 с маской 255.255.255.0: дом 192.168.1, квартира 3.

## Slide 8
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
IP-адрес
Маска
Аналогия
Широковещательный
Подбор маски
Широковещательный адрес
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
8 / 36
Определение
Последний адрес сети: все биты узла равны 1. Сообщение на этот адрес получают все компьютеры сети.
Компьютеру его не назначают: наибольший адрес компьютера = широковещательный − 1.
Адресов в сети
2³²⁻ⁿ
все адреса, включая адрес сети и широковещательный
Компьютеров
2³²⁻ⁿ − 2
без адреса сети и широковещательного
Адрес сети
биты узла = 0
наименьший адрес в сети
Широковещательный
биты узла = 1
наибольший адрес в сети
135.213.234.10 / 255.255.248.0: сеть 135.213.232.0, блок 256 − 248 = 8
широковещательный 135.213.(232 + 8 − 1).255 = 135.213.239.255, компьютер max …239.254
Notes: Широковещательный — последний адрес сети. Компьютеру его не назначают, поэтому наибольший адрес компьютера на 1 меньше.

## Slide 9
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
IP-адрес
Маска
Аналогия
Широковещательный
Подбор маски
Как подобрать маску для N компьютеров
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
9 / 36
1
Адресов нужно N + 2: ещё адрес сети и широковещательный
2
Ищем наименьшее k, при котором 2ᵏ ≥ N + 2 — столько бит отдаём под узлы
3
В маске 32 − k единиц, затем k нулей
4
Чем больше единиц, тем меньше компьютеров: максимальная маска — при наименьшем k
k | Адресов | Компьютеров | Последний байт
2 | 4 | 2 | 252
3 | 8 | 6 | 248
4 | 16 | 14 | 240
5 | 32 | 30 | 224
6 | 64 | 62 | 192
7 | 128 | 126 | 128
8 | 256 | 254 | 0
Notes: Два адреса всегда заняты: адрес сети и широковещательный.

## Slide 10
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
IP-адрес
Маска
Аналогия
Широковещательный
Подбор маски
Пример: маска для 30 компьютеров
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
10 / 36
Задача
В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, — в виде четырёх байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого разряда — нули. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданным IP-адресу узла и маске.
Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 231.32.240.0.
Костя — начинающий сетевой администратор, он подбирает маску для локальной сети, в которой есть 30 компьютеров. Какой максимальный последний байт маски он может выбрать?
Notes: Сначала пусть решат сами, расчёт на следующем слайде. Ответ 224.

## Slide 11
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
IP-адрес
Маска
Аналогия
Широковещательный
Подбор маски
Расчёт: 30 компьютеров
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
11 / 36
1
Количество узлов: 30 компьютеров + адрес сети + широковещательный = 32 IP-адреса → под узлы нужно не менее 5 бит (2⁵ = 32)
2
В последнем байте маски остаётся 8 − 5 = 3 бита под единицы (старшие разряды), остальные 5 бит — нули
3
Двоичный вид: 11100000
4
Десятичное значение: 11100000₂ = 224₁₀
5
Полная маска: 255.255.255.224
Ответ
224
Notes: Ответ 224, маска 255.255.255.224.

## Slide 12
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Конъюнкция
Python
Задача про Костю
Байт маски
Конъюнкция и дизъюнкция
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
12 / 36
a | b | a & b
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
a | b | a ¦ b
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Смысл для сети
AND с маской «вырезает» адрес сети.
OR с инвертированной маской даёт широковещательный.
187 = 10111011
240 = 11110000
187 & 240 = 10110000 = 176 # конъюнкция: 1, только где обе единицы
187 | 240 = 11111011 = 251 # дизъюнкция: 1, где есть хотя бы одна
Notes: AND — 1, только если оба бита 1. OR — 1, если хотя бы один бит 1.

## Slide 13
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Конъюнкция
Python
Задача про Костю
Байт маски
Python: побитовые операции и перевод
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
13 / 36
print(187 & 240) # 176 — конъюнкция
print(187 | 240) # 251 — дизъюнкция
print(f"{187:08b}") # 10111011
print(bin(176)) # 0b10110000
print(int("11110000", 2)) # 240
Запись | Что делает
a & b | AND (конъюнкция)
a ¦ b | OR (дизъюнкция)
f"{x:08b}" | 8 двоичных цифр
int(s, 2) | из двоичной в десятичную
Как запустить: в терминале набрать python3 и вводить строки по одной, или создать файл n10.py в PyCharm и нажать Run.
Notes: Запустить в терминале python3 или в PyCharm.

## Slide 14
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Конъюнкция
Python
Задача про Костю
Байт маски
Python: модуль ipaddress
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
14 / 36
from ipaddress import ip_network
net = ip_network("192.168.159.86/255.255.252.0", strict=False)
print(net.network_address) # 192.168.156.0
print(net.broadcast_address) # 192.168.159.255
print(net.num_addresses) # 1024
print(net.prefixlen) # 22
print(sum(net.network_address.packed)) # 516
strict=False
Без него — ошибка ValueError, если адрес узла не совпадает с адресом сети.
.packed
4 байта адреса; sum(...) — сумма октетов.
На экзамене решаем вручную, а код — страховка от арифметической ошибки.
Notes: strict=False обязателен: без него ip_network падает, если адрес не является адресом сети.

## Slide 15
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Конъюнкция
Python
Задача про Костю
Байт маски
Задача: побитовая конъюнкция
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
15 / 36
Задача
Костя — начинающий сетевой администратор, ему только рассказали, что такое побитовая конъюнкция и для чего она нужна. Помоги Косте осуществить побитовую конъюнкцию для чисел 187 и 240. Какое число получится?
 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
187 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
187 & 240 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
187 & 240
= 176
128 + 32 + 16
Правило: в результате 1 только там, где 1 стоит в обоих числах.
Notes: Ученики считают сами 3–4 минуты. Ответ 176.

## Slide 16
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Конъюнкция
Python
Задача про Костю
Байт маски
Какие значения может принимать байт маски
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
16 / 36
Десятичное | Двоичное
0 | 00000000
128 | 10000000
192 | 11000000
224 | 11100000
240 | 11110000
248 | 11111000
252 | 11111100
254 | 11111110
255 | 11111111
Почему только они
В двоичной записи байт маски — несколько единиц подряд в старших разрядах, после них только нули.
Поэтому у байта маски всего 9 возможных значений.
Вопрос
Байт маски больше 240 и меньше 250. Чему он равен?
Ответ: 248 — между 240 и 250 других значений нет.
Notes: Байт маски больше 240 и меньше 250 — только 248.

## Slide 17
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Алгоритм
Задачи 1–6
Ответы
Алгоритм: адрес сети по IP-адресу узла и маске
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
17 / 36
1
Помним: 255 = 11111111, поэтому там, где в маске 255, октет адреса сети повторяет октет адреса узла
2
Смотрим, в каком байте маска меньше 255
3
Выполняем конъюнкцию этого байта с тем же по счёту байтом адреса узла (в Python: &)
4
Там, где у маски 0, у адреса сети тоже 0
Пример
231.32.255.131
255.255.240.0
Граничный октет: 255 & 240 = 240
Адрес сети: 231.32.240.0
Notes: Тип 1: найти адрес сети.

## Slide 18
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Алгоритм
Задачи 1–6
Ответы
Быстрый приём для граничного октета
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
18 / 36
Октет маски 255
октет IP переписываем
Октет маски 0
в адрес сети пишем 0
Граничный октет m
блок = 256 − m
Правило
Октет адреса сети = наибольшее кратное блока, не превосходящее октета IP.
Октет широковещательного = октет сети + блок − 1.
IP 159, маска 252: блок = 256 − 252 = 4
159 = 4 · 39 + 3 → сеть 156, широковещательный 156 + 4 − 1 = 159
Notes: Без перевода в двоичную: блок = 256 − октет маски.

## Slide 19
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Алгоритм
Задачи 1–6
Ответы
Задачи 1–6 для самостоятельного решения
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
19 / 36
Условие для всех задач
Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов и сетевой маской. Найдите IP-адрес сети. В ответе укажите сумму числовых значений октетов найденного IP-адреса (100.20.3.4 → 127).
Задача 1
узел 168.24.71.19
маска 255.255.252.0
Задача 2
узел 95.106.135.150
маска 255.255.255.0
Задача 3
узел 189.163.226.71
маска 255.255.255.240
Задача 4
узел 121.51.134.115
маска 255.248.0.0
Задача 5
узел 75.109.133.149
маска 255.192.0.0
Задача 6
узел 192.168.159.86
маска 255.255.252.0
Notes: 20–25 минут. Ответы на следующем слайде.

## Slide 20
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Алгоритм
Задачи 1–6
Ответы
Ответы и решения: задачи 1–6
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
20 / 36
№ | Узел | Маска | Граничный октет | Адрес сети | Ответ
1 | 168.24.71.19 | 255.255.252.0 | 71 & 252 = 68 | 168.24.68.0 | 260
2 | 95.106.135.150 | 255.255.255.0 | 4-й октет маски 0 → 0 | 95.106.135.0 | 336
3 | 189.163.226.71 | 255.255.255.240 | 71 & 240 = 64 | 189.163.226.64 | 642
4 | 121.51.134.115 | 255.248.0.0 | 51 & 248 = 48 | 121.48.0.0 | 169
5 | 75.109.133.149 | 255.192.0.0 | 109 & 192 = 64 | 75.64.0.0 | 139
6 | 192.168.159.86 | 255.255.252.0 | 159 & 252 = 156 | 192.168.156.0 | 516
Notes: Разобрать вслух 1–2 задачи, остальные — по таблице.

## Slide 21
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Алгоритм
Задачи 1–6
Ответы
Разбор задачи 6 (демоверсия ЕГЭ 2027)
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
21 / 36
Условие
Даны адрес узла 192.168.159.86 и маска 255.255.252.0. Найдите адрес сети. В ответе укажите сумму числовых значений октетов найденного IP-адреса.
1
Октеты маски 255, 255 → первые два октета без изменений: 192.168
2
Граничный третий октет: 159 & 252 = 156 (блок 4: 159 = 4 · 39 + 3)
3
Октет маски 0 → четвёртый октет 0. Адрес сети: 192.168.156.0
4
Сумма октетов: 192 + 168 + 156 + 0 = 516
Ответ
516
Notes: Ответ 516 совпадает с ключом ФИПИ.

## Slide 22
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Маска по адресу узла и адресу сети
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
22 / 36
Задача
Для узла с IP-адресом 172.17.67.127 адрес сети равен 172.17.64.0. Чему равно наибольшее возможное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.
1
Переводим в двоичную октет, где адреса различаются: 67 = 01000011, 64 = 01000000
2
Единица в разряде 64 осталась → маска её сохраняет: байт ≥ 192
3
Единицы в разрядах 2 и 1 исчезли → маска их обнуляет: байт ≤ 11111100 = 252
4
Подходят 192, 224, 240, 248, 252 → наибольшее 252
Ответ
252
Notes: Общий метод: оставшиеся единицы дают нижнюю границу байта маски, исчезнувшие — верхнюю.

## Slide 23
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Подсчёт адресов: нечётное число единиц
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
23 / 36
Задача
Сеть задана IP-адресом 192.168.40.128 и маской сети 255.255.255.240. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых сумма единиц в двоичной записи IP-адреса нечётна? В ответе укажите только число.
1
Маска оканчивается на 4 нуля (…11110000): 2⁴ = 16 адресов
2
Неизменная часть 192.168.40.128: единиц 2 + 3 + 2 + 1 = 8 — чётно
3
Сумма нечётна, когда в 4 младших битах нечётное число единиц: C(4,1) + C(4,3) = 4 + 4
4
Ровно половина адресов: 8
from ipaddress import ip_network
net = ip_network("192.168.40.128/255.255.255.240",
strict=False)
cnt = 0
for ip in net:
if bin(int(ip)).count("1") % 2 == 1:
cnt += 1
print(cnt) # 8
Ответ: 8

## Slide 24
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Наименьшее количество нулей в маске
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
24 / 36
Задача
Для узла с IP-адресом 111.91.200.28 адрес сети равен 111.91.192.0. Найдите наименьшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети.
1
Различается третий октет: 200 = 11001000, 192 = 11000000
2
Единица в разряде 8 исчезла → байт маски ≤ 11110000 = 240
3
Нулей меньше всего, когда единиц больше всего: маска 255.255.240.0
4
Единиц 8 + 8 + 4 = 20 → нулей 32 − 20 = 12
Ответ
12

## Slide 25
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Наибольший третий байт маски
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
25 / 36
Задача
Для узла с IP-адресом 215.181.200.27 адрес сети равен 215.181.192.0. Чему равно наибольшее возможное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.
1
Третий октет: 200 = 11001000, в адресе сети 192 = 11000000
2
Единицы 128 и 64 остались → байт маски ≥ 192
3
Единица в разряде 8 исчезла → байт маски ≤ 11110000 = 240
4
Подходят 192, 224, 240 → наибольшее 240
Ответ
240

## Slide 26
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Подсчёт адресов: единиц не кратно 4
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
26 / 36
Задача
Сеть задана IP-адресом 122.159.136.144 и маской 255.255.255.248. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 4? В ответе укажите только число.
1
Маска …11111000: 3 бита узла → 8 адресов (144–151)
2
Неизменная часть: 122 (5) + 159 (6) + 136 (2) + 10010 (2) = 15 единиц
3
Всего единиц от 15 до 18; кратно 4 только 16 — одна единица из трёх битов: C(3,1) = 3
4
Не кратно 4: 8 − 3 = 5
from ipaddress import ip_network
net = ip_network("122.159.136.144/255.255.255.248",
strict=False)
cnt = 0
for ip in net:
if bin(int(ip)).count("1") % 4 != 0:
cnt += 1
print(cnt) # 5
Ответ: 5

## Slide 27
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Наибольший адрес компьютера: сумма октетов
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
27 / 36
Задача
Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 146.180.173.153 и сетевой маской 255.192.0.0. Определите наибольший IP-адрес данной сети, который может быть присвоен компьютеру. В ответе укажите сумму числовых значений октетов найденного IP-адреса (111.22.3.44 → 180).
1
Граничный второй октет маски 192: блок 256 − 192 = 64
2
180 → 128 (наибольшее кратное 64). Сеть: 146.128.0.0
3
Широковещательный: 128 + 64 − 1 = 191 → 146.191.255.255
4
Компьютер: 146.191.255.254 → 146 + 191 + 255 + 254 = 846
Ответ
846

## Slide 28
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Наименьший последний байт маски
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
28 / 36
Задача
Для узла с IP-адресом 111.81.27.208 адрес сети равен 111.81.27.192. Чему равно наименьшее возможное значение последнего (самого правого) байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.
1
Последний октет: 208 = 11010000, в адресе сети 192 = 11000000
2
Единицы 128 и 64 остались → байт маски ≥ 11000000 = 192
3
Единица в разряде 16 исчезла → байт маски ≤ 11100000 = 224
4
Подходят 192 и 224 → наименьшее 192
Ответ
192

## Slide 29
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Наибольший адрес компьютера: без разделителей
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
29 / 36
Задача
Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 191.128.66.83 и сетевой маской 255.192.0.0. Найдите в данной сети наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей (111.22.3.44 → 11122344).
1
Граничный второй октет маски 192: блок 64
2
128 → 128. Сеть: 191.128.0.0
3
Широковещательный: 128 + 64 − 1 = 191 → 191.191.255.255
4
Компьютер: 191.191.255.254
Ответ
191191255254
формат 2026; в 2027 — сумма октетов: 891

## Slide 30
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Подсчёт адресов: единиц не кратно 5
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
30 / 36
Задача
Сеть задана IP-адресом 172.16.168.0 и маской сети 255.255.248.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 5? В ответе укажите только число.
1
Маска 255.255.248.0: 11 бит узла → 2¹¹ = 2048 адресов
2
Неизменная часть: 172 (4) + 16 (1) + 10101 (3) = 8 единиц
3
Кратно 5, если 8 + k = 10 или 15: k = 2 или 7 → C(11,2) + C(11,7) = 55 + 330 = 385
4
Не кратно 5: 2048 − 385 = 1663
from ipaddress import ip_network
net = ip_network("172.16.168.0/255.255.248.0",
strict=False)
cnt = 0
for ip in net:
if bin(int(ip)).count("1") % 5 != 0:
cnt += 1
print(cnt) # 1663
Ответ: 1663

## Slide 31
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Наименьшее количество нулей в маске (2)
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
31 / 36
Задача
Для узла с IP-адресом 117.73.208.27 адрес сети равен 117.73.192.0. Каково наименьшее возможное количество нулей в разрядах маски?
1
Различается третий октет: 208 = 11010000, 192 = 11000000
2
Единица в разряде 16 исчезла → байт маски ≤ 11100000 = 224
3
Нулей меньше всего при маске 255.255.224.0
4
Единиц 8 + 8 + 3 = 19 → нулей 32 − 19 = 13
Ответ
13

## Slide 32
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Наибольший адрес компьютера: маска /24
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
32 / 36
Задача
Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 102.162.200.51 и сетевой маской 255.255.255.0. Найдите в данной сети наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите сумму числовых значений октетов найденного IP-адреса (100.20.3.4 → 127).
1
Маска 255.255.255.0: первые три октета сохраняются. Сеть: 102.162.200.0
2
Широковещательный: 102.162.200.255
3
Компьютер: 102.162.200.254
4
Сумма: 102 + 162 + 200 + 254 = 718
Ответ
718

## Slide 33
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Наибольший адрес компьютера: без разделителей
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
33 / 36
Задача
Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 73.148.145.65 и сетевой маской 255.224.0.0. Найдите наибольший в данной сети IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей (111.22.3.44 → 11122344).
1
Граничный второй октет маски: блок 256 − 224 = 32
2
148 → 128 (наибольшее кратное 32)
3
Широковещательный: 128 + 32 − 1 = 159, дальше 255
4
Компьютер (широковещательный − 1): 73.159.255.254
Ответ
73159255254
формат 2026; в 2027 — сумма октетов: 741

## Slide 34
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Наибольший адрес компьютера: без разделителей
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
34 / 36
Задача
Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 205.99.68.249 и сетевой маской 255.255.248.0. Найдите наибольший в данной сети IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей (111.22.3.44 → 11122344).
1
Граничный третий октет маски: блок 256 − 248 = 8
2
68 → 64 (наибольшее кратное 8)
3
Широковещательный: 64 + 8 − 1 = 71, дальше 255
4
Компьютер (широковещательный − 1): 205.99.71.254
Ответ
2059971254
формат 2026; в 2027 — сумма октетов: 629

## Slide 35
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Наибольший адрес компьютера: без разделителей
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
35 / 36
Задача
Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 45.172.106.203 и сетевой маской 255.255.252.0. Найдите наибольший в данной сети IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей (111.22.3.44 → 11122344).
1
Граничный третий октет маски: блок 256 − 252 = 4
2
106 → 104 (наибольшее кратное 4)
3
Широковещательный: 104 + 4 − 1 = 107, дальше 255
4
Компьютер (широковещательный − 1): 45.172.107.254
Ответ
45172107254
формат 2026; в 2027 — сумма октетов: 578

## Slide 36
Введение
Теория
Побитовые операции
Адрес сети
Разбор задач
Маска по адресу
Подсчёт адресов
Наибольший адрес
Наибольший адрес компьютера: без разделителей
Шарф Л.
№10. IP-адресация и маска подсети
36 / 36
Задача
Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 98.81.154.195 и сетевой маской 255.252.0.0. Найдите наибольший в данной сети IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей (111.22.3.44 → 11122344).
1
Граничный второй октет маски: блок 256 − 252 = 4
2
81 → 80 (наибольшее кратное 4)
3
Широковещательный: 80 + 4 − 1 = 83, дальше 255
4
Компьютер (широковещательный − 1): 98.83.255.254
Ответ
9883255254
формат 2026; в 2027 — сумма октетов: 690